Лекция №

“Последоватеностные логические устройства.”

Все ранее рассмотренные схемы являются схемами мгновенного действия. Информация на их выходах меняется мгновенно с изменением информации на входах. Поэтому, они называются комбинационными. Однако, зачастую бывает необходим элемент, способный запоминать информацию о том, что какое-то событие имело место. Назовем его запоминающим устройством (ЗУ).

Элементарной запоминающей ячейкой является триггер. Простейший, т.н. “R-S” триггер может быть построен с помощью двух логических элементов путем введения обратных связей.

При подаче активного уровня на вход R на выходе Q устанавливается низкий уровень, а на выходе  - высокий уровень сигнала, и не меняется при дальнейших изменениях уровня сигнала на входе R. Аалогично, при подаче актианого уровня на вход S, на выходе Q устанавливается высокий уровень, а на выходе   - низкий. Одновременная подача активных уровней на оба входа запрещена. Простейший R-S  триггер фиксирует информацию, поступившую на его входы в любой момент времени.

Как можно заметить, состояние выходных сигналов подобных схем зависит не только от входных, но и от выходных сигналов, запоминаемых устройством до прихода новой совокупности входных сигналов. Такие устройства называются последоватеностными схемами или конечными автоматами.

Работу триггерных схем можно описать с помощью таблиц, аналогичным ранее применявшимся таблицам истинности. Однако, в данном случае они называются таблицами переключений. Для простейшего RS-триггера Таблица переключений имеет вид:

| Sn | Rn | Qn | Qn+1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | X |
| 1 | 1 | 1 | X |

Представленной таблице переключений соответствует следующая карта Карно:

| Qn SnRn | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | X | 1 |
| 1 | 1 | 0 | X | 1 |

Если позиции, соответствующие неопределенным состояниям заполнить единицами, то получим функцию RS-триггера с инверсными входами:

;

Если неоперделенные позиции заполнить нулями, то получим уравнение RS-триггера с прямыми входами:

;

Оба приведенных типа триггеров имеют запрещенное состояние входных сигналов 11, приводящее к несанкционированному переключению выхода в 0 или 1.

Если заполнить неопределенные позиции комбинацией 01, то получим уравнение т.н. E-триггера:

;

Этот триггер не имеет запрещенных комбинаций. Комбинация входных сигналов 11 не меняет состояние выходных сигналов.

Если заполнить неопределенные позиции комбинацией 10, то получим уравнение т.н. JK-триггера:

;

JK-триггер является часто используемым, поэтому для отличия от RS-триггера его входы не S и R, а J и K соответственно. Поэтому уравнение JK-триггера можно переписать так:

;

Этот триггер характерен тем, что комбинация входных сигналов 11 приводит к инвертированию выходных сигналов. Данное свойство этого триггера позволяет ему работать в т.н. “счетном” режиме. Для этого необходимо объединить входы J и K. При этом каждый входной импульс будет приводить к инвертированию выходного сигнала. Триггер, работающий в счетном режиме называют Т-триггером.

Уравнение Т-триггера получим произведя замену J=K=T в последнем уравнении:

;

Объединив последовательно несколько Т-триггеров можно получить простейший двоичный счетчик или делитель частоты.

Подобные счетчики обладают пониженным быстродействием т.к. каждый триггер вносит некоторую задержку при прохождении счетных импульсов.

Из-за конечного времени переключения логических элементов и задержки срабатывания в логических схемах возможны т.н. “гонки сигналов” - переходные режимы, вызванные тем, что из-за задержек поступления информации выходной сигнал на некоторое время принимает ложные значения. Рассмотрим эти режимы на примере схемы, реализующей функцию .

Теоретически выходной сигнал такой схемы Y должен быть всегда равен 1 и не изменяться при изменении входного сигнала X. Однако в реальной схеме инвертор имеет конечное время распространения сигнала, из-за чего сигнал на второй вход элемента “И-НЕ” приходит несколько позже чем на первый. Т.о. существует короткий интервал времени, в ткчение которого комбинация входных сигналов логического элемента соответствует нулевому уровню выходного сигнала.

Подобные ситуации могут приводить к ложным срабатываниям триггеров и нарушению алгоритма работы устройства. Устранить ошибки, возникающие за счет “гонок сигналов” в логических цепях можно за счет временного стробирования. Вырабатываемый логическим устройством сигнал в этом случае передается на последующие устройства не непрерывно и не в произвольные моменты времени, а только в такие моменты времени, когда искажение правильных значений выходного сигнала за счет “гонок” заведомо исключено.

Временное стробирование обеспечивается с помощью схем совпадения (схем “И” или “И-НЕ”). В течение времени стробирования на один вход схемы “И” действует стробирующий импульс, а на второй - сигнал логического устройства. Обычно стробирующие сигналы действуют периодически. Их называют тактовыми или синхронизирующими. Период следования тактовых импульсов называют тактом логического устройства. Триггеры, работающие с использованием синхронизирующих сигналов, называют синхронными. Схема синхронного RS-триггера имеет вид:

Основой схемы служит асинхронный RS-триггер с инверсными входами. Сигнал на каждый вход триггера подается через схему “И-НЕ”. При активном единичном уровне синхросигнала C сигналы со входов S и R передаются на соответствующие входы триггера, а при нулевом уровне синхросигнала на обоих входах триггера устанавливается неактивный единичный уровень сигналов. Т.о., синхронный R-S триггер, в отличие от него, обеспечивает фиксацию информации только при активном состоянии на входе синхронизации. Логическая функция синхронного RS-триггера имеет вид:

;

Состояние в синхронных триггерах может измениться только вов время действия синхроимпульса. В промежутках между синхроимпульсами выходные напряжения постоянны. Это свойство позволяет создать на основе синхронных RS-триггеров триггеры задержки - D-триггеры (Delay Trigger). D-триггер фиксирует информацию, приходящую на один вход данных. У D-триггера значение выходного сигнала в (n+1) такте равно значению входного сигнала в n такте. Т.о., D-триггер запоминает состояние входного сигнала на период одного такта квантования. Схма D-триггера имеет вид:

Он выполняет логическую функцию:

;

Из D-триггера можно получить счетный T-триггер, подав на вход D сигнал с инверсного выхода.

Описанные типы триггеров пропускают входной сигнал на выход в течение всего активного периода сигнала синхронизации.

Двухступенчатый триггер никогда непосредственно не пропускает входной сигнал на выход.

Синхронные триггеры выпускаются в виде отдельных микросхем, примерами которых могут служить КР1533ТВ9 (74ALS112) - двойной JK-триггер, КР1533ТМ2 (74ALS74) - двойной D-триггер и др.

Объединив несколько D-триггеров с единым входом синхронизации можно получить регистр, способный фиксировать многоразрядную информацию. В соответствии со структурой внутренних триггеров существуют регистры-защелки и регистры с синхронным стробированием. Регистры-защелки пропускают входную информацию на выход при одном уровне сигнала синхронизации и фиксируют ее при переходе сиггала синхронизации в другое состояние. Регистры с синхронным стробированием фиксируют информацию по фронту сигнала синхронизации. Примерами таких регистров могут служить микросхемы КР1533ИР22 (74ALS373) - 8-разрядный регистр-защелка и КР1533ИР23 (74ALS374) - 8-разрядный регистр, фиксирующий информацию по переднему фронту сигнала синхронизации.

Функции переходов рассмотренных типов триггеров можно получить из уравнений этих триггеров если в них положить С=1. Они имеют вид:

- для D-триггера;

- для JK-триггера;

- для Т-триггера.

Отсюда можно вывести функции возбуждения каждого из перечисленных типов триггеров, которые определяют какие значения должны быть установлены на управляющих входах в предыдущем такте квантования для того, чтобы в следующем такте на выходе триггера установился сигнал заданного значения. Эти функции имеют вид:

- для D-триггера;

- для JK-триггера;

- для Е-триггера.

Представленные функции используются для синтеза конечных автоматов. Продемонстрируем процесс синтеза на примере создания двоичного счетчика. Составим таблицу переключений счетчика в которой представим последовательные комбинации выходов счетчика и комбинации, следующие за текущей.

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

После этого можно составить карты Карно и определить уравнения зависимостей последующих состояний разрядов счетчика от предыдущих.

;

;

;

Подставляя теперь эти уравнения в выражения для функций возбуждения получим уравнения для цепей, формирующих управляющие сигналы триггеров соответствующих разрядов счетчика. В случае реализации счетчика на Т-триггерах получим:

;

;

.

Эти уравнения соответствуют следующей схеме.

В случае реализации счетчика на D-триггерах получим уравнения:

;

;

.

Эти уравнения соответствуют следующей схеме.

Аналогичным образом можно осуществить синтез двоично-десятичных, вычитающих, реверсивных и других типов счетчиков. Подобные счетчики называются синхронными, т.к. сигнал синхронизации подается одновременно на все триггеры. Такие устройства выпускаются серийно в виде отдельных микросхем, примерами которых могут служить КР1533ИЕ9 (74ALS160) - 4-разрядный двоично-десятичный синхронный счетчик, КР1533ИЕ10 (74ALS161) - 4 разрядный двоичный синхронный счетчик и др.

Данные устройства имеют параллельную предзагрузку данных через входы A, B, C, D и строб загрузки LOAD, а также сброс в нулевое состояние по сигналу CLR. Выход переноса в следующий разряд RCO устанавливается в нулевое состояние если текущее состояние счетчика является последним (1111 - для двоичных и 1001 - для двоично десятичных). Включая последовательно несколько таких устройств можно создавать многоразрядные синхронные счетчики.

Если объединить несколько D-триггеров по цепочке, соответствующей уравнению  , то получим т.н. регистр сдвига.

Они используются как устройства с последовательным вводом данных (для ввода N-разрядного двоичного слова необходимо n тактов квантования), а также для выполнения операций умножения или деления на   путем сдвига двоичного слова на n разрядов в лево или вправо соответственно.