Лекция №

“ Организация системы памяти микроконтроллера 8xC51Fx.”

Все микроконтроллеры семейства MCS-51 имеют Гарвардскую архитектуру, т.е. раздельное адресное пространство программ и данных. Такое разделение позволяет осуществлять доступ к памяти данных по 8-битным адресам, что способствует более быстрой обработке данных в ЦП. Тем  не менее, возможно использование и 16-битных адресов данных.

Программная память доступна исключительно по чтению. Общий объем ее адресного пространства составляет 64 Кбайта. В различных версиях кристаллов может присутствовать до 32 Кбайт внутренней памяти программ. При обращении к этим областям памяти используются циклы обмена по внутренней магистрали микроконтроллера. При необходимости можно расширить память программ за счет внешнего ПЗУ.

Карта памяти программ.

После сигнала RESET микроконтроллер начинает выполнение программы с адреса 0000h либо внешней либо внутренней памяти программ, в зависимости от состояния сигнала EA.

У микроконтроллеров MCS-51 имеется два адресных пространства памяти данных. Общий объем внешней памяти данных составляет 64 Кбайта. Доступ к ней осуществляется только с использованием косвенной адресации. Адрес может иметь размер 1 или 2 байта, для чего используются адресные регистры соответствующей разрядности. Однобайтная адресация часто используется при страничной организации ОЗУ. Внутренняя память данных имеет объем 256 байт и доступна как с помощью прямой, так и косвенной адресации. Память данных доступна как по чтению, так и по записи.

Внутренняя память данных может быть разделена на три условных блока - нижний, верхний  и пространство Регистров Специальных Функций (SFR).

Карта внутренней памяти данных.

Внутренняя память данных всегда адресуется байтом, что подразумевает 256 байт адресного пространства. Однако, фактически можно обращаться к 384-м байтам. Прямая адресация ячейки с адресом свыше 7Fh осуществляет доступ к области регистров специальных функций, а косвенная - к верхней области внетренней памяти данных. Т.о. эти две области занимают одно и то же адресное пространство, хотя и разделены физически. Все байты в нижней 128-байтной половине внутренней памяти данных могут адресоваться как прямо, так и косвенно.

Первые 32 байта в нижней области внутреннего ОЗУ сгрупированы в 4 банка по 8 регистров. Инструкции программы могут оперировать с ними как с регистрами общего назначения R0-R7. Два бита регистра PSW определяют, какой из банков используется в текущий момент. Это позволяет более эффективно использовать память программ, поскольку регистровые инструкции короче, чем прямая адресация. Переключение регистровых банков эффективно заменяет операции сохранения регистров в стеке на время обработки прерывания.

Следующие  за регистровыми банками 16 байт образуют блок побитно-адресуемого пространства. Набор инструкций MCS-51 содержит широкий набор операций над битами, а 128 бит (16 байт по 8) в этом блоке могут быть прямо адресованы. Битовые адреса имеют значения от 00h до 7Fh.

Карта нижней области внутреннего ОЗУ.

| 7Fh ... 30h | Побайтно-адресуемая область внутреннего ОЗУ |
| --- | --- |
|  | Побитно-адресуемая область внутреннего ОЗУ |
| 2Fh | 7Fh | 7Eh | 7Dh | 7Ch | 7Bh | 7Ah | 79h | 78h |
| 2Eh | 77h | 76h | 75h | 74h | 73h | 72h | 71h | 70h |
| 2Dh | 6Fh | 6Eh | 6Dh | 6Ch | 6Bh | 6Ah | 69h | 68h |
| 2Ch | 67h | 66h | 65h | 64h | 63h | 62h | 61h | 60h |
| 2Bh | 5Fh | 5Eh | 5Dh | 5Ch | 5Bh | 5Ah | 59h | 58h |
| 2Ah | 57h | 56h | 55h | 54h | 53h | 52h | 51h | 50h |
| 29h | 4Fh | 4Eh | 4Dh | 4Ch | 4Bh | 4Ah | 49h | 48h |
| 28h | 47h | 46h | 45h | 44h | 43h | 42h | 41h | 40h |
| 27h | 3Fh | 3Eh | 3Dh | 3Ch | 3Bh | 3Ah | 39h | 38h |
| 26h | 37h | 36h | 35h | 34h | 33h | 32h | 31h | 30h |
| 25h | 2Fh | 2Eh | 2Dh | 2Ch | 2Bh | 2Ah | 29h | 28h |
| 24h | 27h | 26h | 25h | 24h | 23h | 22h | 21h | 20h |
| 23h | 1Fh | 1Eh | 1Dh | 1Ch | 1Bh | 1Ah | 19h | 18h |
| 22h | 17h | 16h | 15h | 14h | 13h | 12h | 11h | 10h |
| 21h | 0Fh | 0Eh | 0Dh | 0Ch | 0Bh | 0Ah | 09h | 08h |
| 20h | 07h | 06h | 05h | 04h | 03h | 02h | 01h | 00h |
| 1Fh ... 18h | Регистровый банк 3 |
| 17h ... 10h | Регистровый банк 2 |
| 0Fh ... 08h | Регистровый банк 1 |
| 07h ... 00h | Регистровый банк 0 |

Для 16 адресов в пространстве SFR имеется возможность как битовой, так и байтовой адресации. Побитно-адресуемыми регистрами являются те, чей шестнадцатиричный адрес заканчивается на “0” или “8”. Битовые адреса в этой области располагаются со значения 80h по FFh.

Наиболее часто используемыми регистрами специальных функций являются:

- Аккумулятор (байтовый адрес 0E0h). Используется во всех арифметических и логических операциях в качестве операнда;

- Регистр B (байтовый адрес - 0F0h). Используется при операциях умножения и деления, а также как сверхоперативный регистр;

- Слово состояния программы PSW (байтовый адрес - 0D0h). Содержит информацию о состоянии программы;

- Указатель стека (байтовый адрес -081h). Используется для указания на вершину стека в операциях записи в стек и чтения из него. По аппаратному сбросу устанавливается в значение 07h (область стека в этом случае начинается с адреса 08h) и инкрементируется при каждой записи в стек. Запись в SP производится для предопределения положения стека во внутренней памяти данных микроконтроллера;

- Указатель данных DPTR (байтовые адреса 082h, 083h). Состоит из двух байт: старшего - DPH и младшего - DPL. Используется как 16-ти или 8-битовый указатель адреса при обращении к внешней памяти или выполнении команды перехода по косвенному адресу.

Слово состояния программы PSW.

Слово состояния программы PSW содержит ряд статусных битов, отражающих текущее состояние процессора.

Формат PSW.

| PSW.7 | PSW.6 | PSW.5 | PSW.4 | PSW.3 | PSW.2 | PSW.1 | PSW.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CY | AC | F0 | RS1 | RS0 | OV | - | P |

Назначение отдельных битов PSW.

| Бит | Назначение |
| --- | --- |
| CY | Флаг переноса. |
| AC | Флаг дополнительного переноса. |
| F0 | Флаг пользователя 0. |
| RS1, RS0 | Биты выбора используемого регистрового банка: 00 - банк 0; 01 - банк 1; 10 - банк 2; 11 - банк 3. |
| OV | Флаг переполнения. |
| - | Зарезервирован. Доступен по чтению и записи. |
| P | Флаг четности. |

Бит переноса кроме арифметических, используется также и в булевых операциях. Биты RS0 и RS1 используются для выбора одного из 4-х регистровых банков. Бит четности отражает число установленных бит в аккумуляторе: P=1, если аккумулятор содержит нечетное число единиц, и P=0, если четное. Т.о., количество ненулевых битов в аккумуляторе плюс P является всегда четным числом. Два бита в PSW ни с чем не связаны и могут использоваться как флаги состояний.