# Лабораторная работа №8

## Исследование электромагнитных сил

Основные теоретические положения

Проводники с электрическими токами, расположенные в магнитном поле, испытывают механические воздействия. Эти механические силы называют электромагнитными или электродинамическими силами. К электромагнитным силам

Рис.  1.      Модель электродинамического прибора

относят также механические силы, действующие на тела из ферромагнитного материала, расположенные в магнитном поле. Рассматриваемое явление   находит   широкое   применение в технике. Так, например, в ряде   систем  электроизмерительных приборов, электромагнитных реле,   электродвигателях т. д. используют это свойство    взаимодействия    проводнике с током.

В   настоящей  работе  рассматриваются   общие закономерности, связанные с механическими силами,   на   примере двух коаксиальных  катушек и  на   модели   электроизмерительного прибора.

На    рис. 1    изображена    модель    электродинамического амперметра.

Приняв в качестве обобщенной координаты угол  поворота подвижной части прибора, отсчитываемый от некоторого начального положения, получим в качестве обобщенной  силы:

(1)

где  – индуктивность всей системы,  - ток в катушках прибора.

В модели электродинамического амперметра неподвижна и подвижная катушки соединены последовательно, и токи  и  в них одинаковы: . При последовательном соединении неподвижной и подвижной катушек эквивалентная индуктивность  всей системы определяется  выражением

где   и    — индуктивности   неподвижной   и   подвижной  катушек,

— их взаимная индуктивность.

Так как  и  не зависят от угла поворота , получим силу, определяемую только величиной изменения взаимной индуктивности по угловой координате. Произведя соответствующие операции, получим:

(2)

Аналогично определяется электромагнитная сила системы двух коаксиальных катушек (рис. 47), расположенных на расстоянии друг от друга:

При равенстве токов в катушках и их встречном включении, т.е. при , имеем:

(3)

В настоящей работе используются катушки с одинаковым числом витков и равными средними радиусами . В этом случае коэффициент взаимной индукции определяется по формуле:

где         	.

Функция F(k) представляется в виде графиков (рис. 48,49, 50).

Рис.   47.    Установка      для      исследования	Рис.  48.    График    изменения

электромагнитных сил      ,                         функции F(k)

Программа исследования

1. Экспериментальным путем установить зависимость электромагнитной силы от расстояния между двумя катушками для  двух значений тока (по указанию преподавателя).

2. Вычислить электромагнитные силы взаимодействия круглых катушек. Сравнить полученные результаты с данными, найденными экспериментально.

Пояснения к выполнению работы

Для исследования механических взаимодействий контуров с электрическими токами используется установка, состоящая из коромысловых весов, к одному плечу которых подвешена одна из исследуемых катушек, к другому плечу — чашка для гирь. Вторая катушка, остающаяся неподвижной при каждом изменении, может перемещаться в вертикальном направлении с помощью специального винтового устройства, в результате чего оказывается возможным изменять расстояние  между катушками. Отсчет расстояния  производится с помощью неподвижной шкалы, около которой перемещаются указатели. Катушки выполнены одинаковыми, с равным числом витков  и равными средними радиусами окружностей .

Электромагнитная сила взаимодействия f возрастает с уменьшением расстояния , а при увеличении  — убывает. Вследствие этого, для получения при любом значении  устойчивого равновесия, неподвижная катушка расположена выше катушки, подвешенной к коромыслу весов, и измеряется сила отталкивания катушек, когда токи и  в катушках имеют противоположные направления: . Катушки включают последовательно, так что токи в них по величине одинаковы.

Опыт производят при неизменном значении силы тока i в катушках и при различных значениях расстояния x между катушками. Для получения хороших результатов необходимо тщательно поддерживать постоянство тока и сделать достаточное количество измерений при различных значениях . Исследования проводят для двух заданных значений тока в катушках.

Полученные опытным путем зависимости   для разных значений токов в катушках необходимо представить в виде кривых и убедиться в том, что электромагнитная сила  пропорциональна квадрату тока  в катушках.

Для выполнения п. 2 программы работ необходимо воспользоваться выражением (1):

где  - взаимная индуктивность катушек.

Для рассматриваемого случая  и, следовательно,

Взаимная индуктивность двух коаксиальных катушек с радиусами R1 и R2 определяется выражением

причём

Функция  выражается кривыми, приведенными на рис. 48, 49, 50. В зависимости от значения  следует пользоваться той или иной кривой для получения большей точности.

В исследуемом случае  и . Следовательно,

(5)
причем

С помощью формул  (3) и (5) производится расчет электромагнитной силы для различных значений  и строятся графики . Кривую, изображающую изменение производной

можно получить путем графического дифференцирования кривой , которую предварительно строят, пользуясь формулами (5).

Строятся  расчетные и  экспериментальные кривые.

Контрольные вопросы

1. Как изменяется сила взаимодействия двух катушек с изменением расстояния между катушками и изменением тока в них?

2. Указать связь между силой взаимодействия катушек и величинами  и .

Литература

Основная литература

- Теоретические основы электротехники. Том 2. Нелинейные цепи и основы теории электромагнитного поля. / Под ред. П.А. Ионкина. -  Изд. 2 – е. М.: “Высшая школа”. 1976.

- Бессонов Л.А. ТОЭ. Электромагнитное поле:  Учебник. – 9-е изд. ( и др. издания). – М.: Гардарики, 2001.

- Демирчян К.С., Нейман Л.Р., Чечурин Н.В., Чечурин В.Л. ТОЭ, 4 – е изд.( и др. изд.)  СПб.: “Питер.” –  2003. – т.3.

- Сборник задач по теоретическим основам электротехники. Под ред. Л.А. Бессонова. М., “Высш. школа”, 1975. ( и др. изд.).

- Сборник задач и упражнений по теоретическим основам электротехники./ под ред. П.А. Ионкина.- М.: Энергоиздат, 1982. ( и др. изд. ).

- Борисов П.А., Осипов Ю.М. Потенциальные электрические поля. Учебное пособие по курсам ТОЭ (часть вторая) – Теория электромагнитного поля. Электромагнитные поля и волны.- СПб: СПб ГУИТМО, 2006.

Дополнительная литература

- Даревский А.И., Кухаркин Е.С. ТОЭ, Часть 2. Основы теории электромагнитного поля. М.: “Высшая школа”. 1965.

- Тамм И. Е. Основы теории электричества. М.: ”Наука”., 1966. (и другие издания).

- Никольский В.В. Теория электромагнитного поля. М.: “Высшая школа”.,1961. (и другие издания).